CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- RENDIMIENTO:	20 M2 Por galón

- ACABADO:		mate terso

- COLOR:		colores variados

- SECADO:		15 minutos al tacto y 12 h                                      curado final

- ESPESOR PELICULA SECA: 	25 micrones.

- APLICACIÓN:	Brocha, rodillo , pistola

- DISOLVENTE: agua si es necesario.

USOS

Ideal para aplicar sobre todo tipo de  superficies metálicas, madera, concreto y placas de yeso o fibrocemento

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia

- Alto rendimiento de 20 a 25 m2 por galón.

- Lavable y durable.

- Amplia gama de colores.

- Resistencia a la grasa, mugre y ambientes húmedos.

- anti hongo

- Protege y decora.

- Excelente resistencia a la contracción o expansión de diversos materiales (no permite fisuras)

DESCRIPCIÓN

PATERNIT ACRIL-BOAR es una pintura elastomerica a base de resina acrílica, cargas inertes y aditivos para mejorar la aplicación

MODO DE UTILIZACION

- La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.

- Eliminar grasa y óxidos.

- Lijar bien las superficies brillantes.

- Los metales sin pintar acondiciónelos con washprimer

- Para evitar en traslapo del rodillo o brocha recomendamos diluir al 50% con agua la primera mano y como acabado final (mínimo tres capas sin diluir)

RECOMENDACIONES

- Para evitar la formación de película seca superficial en el envase recomendamos taparlo.

- Recomendamos aplicar como mínimo cuatro capas de pintura para lograr una película gruesa y flexible

- Los equipos de aplicación se lavan con agua limpia antes de secado el producto.

- Las manos de aplicación debes ser de 3 a 4, y permitiendo 2 horas de secado entre una y otra.

- En caso de dilución utilizar agua limpia de grifo

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase metálico

| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| --- | --- |
| Galón | Caja X 2 unidades |
| cubeta | 1 |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y  la inhalación prolongada de los vapores.

- Aplicar en lugares con buena ventilación .

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

- No guarde cerca de fuentes de calor.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

- Mantenga en su envase original.

- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.