CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

ESTADO:		Masilla

COLOR:			Gris Claro

OLOR:				Suave

VOLATILIDAD:			Ninguna

USOS

- Ideal para la eliminación de goteras

- Para el sellamiento entre solapas.

- Se utiliza para la reparación de grietas en terrazas o lozas de concreto.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- De muy fácil aplicación.

- Puede utilizarse en aplicaciones que vayan a estar en contacto con agua.

- Alto poder de adherencia.

- El producto no presenta goteo, ni escurre durante su aplicación.

- Se utiliza también como sellador en superficies de madera, hierro y vidrio.

DESCRIPCIÓN

Fija Todo repara fracturas en techos de fibrocemento, tejas de arcilla, porcelana sanitaria.  Asi mismo es usado en desagües y canales, artesanías.

MODO DE EMPLEO

- Limpie bien los bordes y el área donde va a aplicarse.

- La superficie debe estar seca para obtener buena adherencia.

- Aplique con espátula y presione sobre huecos y ranuras.

- Para juntas, aplique en ambas caras y coloque un parche de igual material.

- Tape bien el producto sobrante para evitar su evaporación.

- Las superficies lisas y brillantes se pulen con lija Nº 80.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

| PRESENTACIÓN |
| --- |
| PRESENTACIÓN | EMBALAJE |
| ¼ Galón | Caja X 12 unidades |
| 1/8 Galón | Caja X 24 unidades |
| 1/16 Galón | Caja X 36 unidades |
| 1/32 Galón | Caja X 50 unidades |
| 1/64 Galón | Caja X 120 unidades |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 2 años.

- Se debe mantener en su empaque original.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0= Normalmente estable.