CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

COLOR:	Blanco / Gris

TEXTURA:	Polvo Fino

RENDIMIENTO:	2kg/m2 para dos capas.

DENSIDAD APARENTE: 3 gr./ ml

TIEMPO DE FRAGUADO	8 + 1 minutos

# RENDIMIENTO :

Repello (pañete )	1  +  2 k/m2

Plaqueta prefabricada 2  + 3 k/m2

Bloque	2 + 3 k/m2

Ladrillo farol	3 + 4 k/m2

Ladrillo común	4 + 10 k/m2

USOS

Para pulir, alisar, estucar en superficies de ladrillo común, Farol estriado o liso, repellos (pañete), concreto vaciado, bloque de cemento, ladrillo limpio que hayan sido niveladas con mortero, repello listo, argamasa.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Permite la transpiración de la humedad

- No se sopla como el estuco listo de yeso.

- No se desprende o se quema.

- Permite nivelar con codal de aluminio

- Fácil aplicación con llana.

- Excelente resistencia a la humedad, al agrietamiento y abrasión.

- Alto rendimiento.

- Elevada durabilidad y dureza.

- Luego de 8 horas se aplica la pintura directamente (fácil recubrimiento y absorción)

- Ahorra mano de obra, tiempo y dinero

- Acabado de primera calidad.

- Excelente dureza.

- Elimina etapas del proceso constructivo, ya que puede aplicarse directamente sobre las paredes prefabricadas y posteriormente la pintura.

MODO DE EMPLEO

- Prepare la superficie retirando las partículas sueltas, restos de pintura y suciedad.

- Adicione agua hasta obtener la consistencia adecuada

- Aplique con llana esparciendo capas delgadas de 1mm.

- Aplique capas posteriores cuando la capa anterior haya templado.

- Presionar con la llana para alisar, brillar y lograr estilos venecianos.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en polvo fabricado a partir de cemento y plastificantes, para exteriores e interiores, reemplaza el estuco tradicional.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos

- No almacenar los sacos en superficies húmedas

- En lo posible usar una estiba o almacenar en tablas sostenidas sobre bloques de concreto o ladrillos

- Evitar contacto prolongado con la piel, para su aplicación use vestuario adecuado.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al medico

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque: Bulto x 25kg

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 6 meses.

- Se debe mantener en su empaque original.

- Mantenga el recipiente bien tapado.

- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: 	RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

ROJO: 	RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0  = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.